## Slide 1
01 시나리오
선행의 Dipping Buffer 배출 완료에 맞춰 후행의 Batch 종료를 정렬
Dipping Buffer 배출 완료 시점에 후행 Batch 종료 시점을 동기화
현재
후행 Job 출발
동기화 시점
선행 Job
In Buffer
적재 잔여
Batch 공정 잔여
Dipping Buffer 배출 잔여
후행 Job
투입 대기시간
② 후행 Job 준비시간
③ 후행 Batch 공정시간
동기화 시점에서 후행 Job 실행시간을 역산하면 출발 시점이 결정
투입 대기시간
=
① 선행 Job 잔여시간
−
( ② 후행 Job 준비시간
+
③ 후행 Batch 공정시간 )
현재 시각 + 투입 대기시간 = 후행 Job 출발 시점
Hybrid | Batch 투입 대기 스케줄링
① 선행 Job 잔여시간
Notes: [Sources]
- current_final/batch 설비 기본 구조 및 Batch 투입 대기 기능 기본 설명.txt
[/Sources]

## Slide 2
02 실설비
Batch 투입 스케줄링 흐름
CJ Start부터 Dipping Buffer 진입까지 실제 상태 변화를 순서대로 확인
Hybrid | 실설비 UI 검증
01 CJ Start · Wait Time 산출
CJ Start 직후 ExecuteWaiting 상태로 진입해
투입 대기시간 산출
02 Wait Time 경과 · Job 실행
산출 시간이 경과하면 Executing으로 전환하고
STR이 FOUP 반송 시작
03 잔여시간 예측 기반 · 후행 Batch 선행 투입
선행 Dipping Buffer 배출 중에도 잔여시간을 기준으로
출발시점을 역산해 Batch 공정 진행
04 완료시점 정렬 · Buffer 대기 최소화
후행 마지막 POS 완료와 선행 Dipping Buffer 배출 완료를 맞춰
Batch 완료 후 Buffer 대기 최소화
Notes: 실설비 UI 캡처 삽입 순서
1. CJ Start / ExecuteWaiting / Wait Time
2. Executing 전환 / STR FOUP 반송
3. 잔여시간 예측 기반 후행 Batch 선행 투입
4. 마지막 POS 완료와 Dipping Buffer 배출 완료 정렬

## Slide 3
03 산출 로직
선행 잔여시간에서 준비·Batch 시간을 역산해 투입 대기시간을 산출
1페이지와 동일한 ① · ② · ③ 항목으로 투입 대기시간 계산
투입 대기시간 = ① 선행 Job 잔여시간 − (② 후행 Job 준비시간 + ③ 후행 Batch 공정시간)
TargetWaitTime = RemainingTime − (PrepTime + NewBatchTime)
① 선행 Job 잔여시간
자원이 비기까지 남은 전체 시간
② 후행 Job 준비시간
③ 후행 Batch 공정시간
In Buffer 적재 잔여
+ Batch 공정 잔여
+ Dipping Buffer 배출 잔여
FOUP 이동시간
후행 Job의
계산 항목
세 구간의 잔여시간을 합산
SHELF 반송부터 ATR1 적재 완료까지
+
후행 Wafer 수
× In Buffer 장당 적재시간
Batch Recipe 총시간
Batch 종료 시점을 맞추기 위해 미리 확보
Hybrid | Batch 투입 대기시간 산출
Notes: [Sources]
- current_final/batch 설비 기본 구조 및 Batch 투입 대기 기능 기본 설명.txt
[/Sources]

## Slide 4
04 선행 Job 잔여시간
선행 Job 잔여시간은 세 구간을 합산
①-1 In Buffer 적재 → ①-2 Batch 공정 → ①-3 Dipping Buffer 배출 순으로 계산
선행 Job 잔여시간
= In Buffer 적재 잔여 + Batch 공정 잔여 + Dipping Buffer 배출 잔여
RemainingTime
①-1 In Buffer 적재 잔여
적재하지 못한 Wafer 수
× 장당 적재시간
①-2 Batch 공정 잔여
①-3 Dipping Buffer 배출 잔여
전체 Wafer − 적재 완료 Wafer
Batch 투입 전만 계산 · 투입 후 0
투입 전 = Recipe 총시간
투입 후
= 총시간 + 경과시간 × 배속
배출 대상 Wafer 수
× 유효 배출주기
+ 초기 지연시간
① 세부 산출
현재 Batch 진행상태 반영
Dipping Buffer 보조 계산
유효 배출주기 = MAX(PM 공정주기, MTR 이송, ATR2 이송)
초기 지연시간 = MAX(0, PM Recipe 시간 − 초기 투입시간)
후단 병목과 초기 PM 상태 반영
예: MAX(45초, 4초, 6초) = 45초
Hybrid | RemainingTime 상세 산출
Notes: [Sources]
- current_final/batch 설비 기본 구조 및 Batch 투입 대기 기능 기본 설명.txt
[/Sources]

## Slide 5
05 실설비 보정
정상 편차는 OffsetTime으로 보정하고 비정상 상황은 Interlock으로 차단
반복 가능한 H/W 편차와 예측 불가능한 정지를 분리해 보정값과 투입 허용 조건으로 관리
투입 대기시간
= ① 선행 Job 잔여시간 − (② 후행 Job 준비시간 + ③ 후행 Batch 공정시간)
+ OffsetTime
계산식과 분리해 관리하는 설비 고유 편차
계산식으로 예측하기 어려운 비정상 상황
FOUP 처리 CJ 변경 시 S-LP 교체 · PORT Load/Unload
H/W 동작 로봇 반송 · 상태 전환 · 통신 응답
설비별 편차 로봇·PORT별 실제 동작시간 차이
정상 동작에서 반복 측정 가능한 편차는 계산식을 복잡하게 만들지 않고
Config의 OffsetTime으로 분리 관리
설비 Alarm · 복구 대기 · 예기치 않은 일시 정지
발생 시점과 지속시간이 비정형적이므로 OffsetTime 적용 제외
최소 Interlock 적용
• 함수 진입 또는 CJ 투입 전 Batch 마지막 POS 가용 여부 확인
• 미가용 시 ExecuteWaiting 유지 및 투입 보류
• 가용 확인 후 WaitTime 계산 · Executing 전환
→ 비정상 상태의 오투입과 공정 간섭 방지
Hybrid | OffsetTime 보정 · 투입 Interlock
Notes: [Sources]
- current_final/batch 설비 기본 구조 및 Batch 투입 대기 기능 기본 설명.txt
[/Sources]