## Slide 1
Wafer Collection Concept
비정상 상황의 잔류 Wafer를 회수하여 S-LP의 원래 Carrier·Original Slot으로 복귀
Wafer Collection / Engineering Concept / REV04
01 / 05
Batch 영역 공급
후단 Wafer 회수 경로
Batch 내부
Next CJ
InBuffer
(BM2)
Dipping Buffer
(BM3)
BM1
PM Dry
S-LP
원래 Carrier
Original Slot
Batch 제어
WTR
ATR2
MTR
MTR
Collection Hub
기존 후단 Wafer는 현재 위치에서 수거를 이어감
Buffer·PM·LP = Wafer 위치 / 화살표 위 로봇 = 이송 담당
Dipping 진입부터 Wet → 복귀 전 PM Dry 필수
Notes: 설비 구조 기준 경로는 Dipping Buffer → ATR2 → BM1 → MTR → PM Dry → MTR → S-LP이다. Batch 내부 대상과 InBuffer 잔류 Wafer의 Dipping Buffer 이동은 Batch 제어/WTR 담당이며 상세 내부 경로는 정의하지 않는다. 로봇을 Wafer 저장 모듈과 구분하여 화살표에 표기했다. STR은 FOUP 이동, ATR1은 B-LP에서 InBuffer로의 투입을 담당하므로 회수 Wafer 경로에 포함하지 않는다. 최종 목적지는 S-LP에 배치된 원래 Carrier의 Original Slot이다.
구조 대조 자료: Batch 레이아웃 이미지.jpg, current_final/KakaoTalk_20260821_092054702_01.jpg, 로봇 구조 설명 TXT.
[Sources]
사용자 제공 Wafer Collection Concept 및 Scenario 요구사항 (본 대화).
영역 명칭 및 역할 참고: batch 설비 기본 구조 및 Batch 투입 대기 기능 기본 설명.txt.

## Slide 2
Collection Strategy
Dipping Buffer를 중심으로 공급 대상을 바꾸며 동일한 공통 수거 로직을 재사용
Wafer Collection / Engineering Concept / REV04
02 / 05
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Dipping Buffer·후단
Batch CJ
InBuffer 최종
현재 위치의 Wafer
Next CJ → Dipping Buffer
이동 요청
InBuffer → Dipping Buffer
이동 요청
이동 완료 확인
이동 완료 확인
현재 위치에서
수거 시작
Next CJ 있으면
반복
Batch CJ 완료 후
마지막 수행
공통 수거 로직
필요한 Dry 완료 후 원래 Carrier·Original Slot 복귀
현재 대상 전체의 복귀 완료 후 다음 대상 공급
Notes: Phase 1은 Dipping Buffer 및 후단에 있는 기존 Wafer를 현재 위치에서 수거한다. Phase 2는 Next CJ가 존재하는 동안 Dipping Buffer 공급 요청, 이동 완료 확인, 공통 수거를 반복한다. Phase 3는 Batch CJ가 없어진 후 InBuffer 잔류 대상에 동일한 요청·확인·수거를 마지막으로 수행한다. 모든 Phase의 대상 전체 복귀는 원래 Carrier의 Original Slot 복귀를 의미한다.
[Sources]
사용자 제공 Wafer Collection Concept 및 Scenario 요구사항 (본 대화).
영역 명칭 및 역할 참고: batch 설비 기본 구조 및 Batch 투입 대기 기능 기본 설명.txt.

## Slide 3
Overall Collection Scenario
대상 전체 복귀를 확인한 뒤 Next CJ를 반복 회수하고, InBuffer를 마지막으로 처리
Wafer Collection / Engineering Concept / REV04
03 / 05
1 Dipping Buffer·후단
2 Batch CJ
3 InBuffer 최종
NO
YES
YES
NO
YES
NO
Collection 시작
Dipping Buffer·후단
수거
대상 전체
복귀 완료?
Next CJ
존재?
Next CJ → Dipping Buffer
이동 요청
이동 완료
대기·확인
공통 수거 로직
전체 복귀 완료
InBuffer
잔류 Wafer?
InBuffer → Dipping Buffer
이동 요청
이동 완료
대기·확인
공통 수거 로직
전체 복귀 완료
전체 수거 완료 검증
Collection 완료
전체 복귀 완료
대상 전부가 원래 Carrier의
Original Slot으로 복귀
Next CJ 확인으로 반복
처리
판단
이동 요청
완료 응답
공통 수거
Notes: Phase 1의 복귀 완료 판단은 Dipping Buffer가 비었다는 사실만으로 통과하지 않는다. 후단 및 이송 중 대상을 포함한 현재 대상의 원래 Carrier/Original Slot 복귀가 모두 완료되어야 한다. NO는 현 대상 수거/미완료 상태 유지이다. Phase 2의 공통 수거 종료 후 Next CJ 유무를 다시 확인한다. Next CJ가 없으면 InBuffer 잔류를 확인한다. InBuffer가 없으면 전체 완료 검증으로 바로 이동한다. 요청 후 이동 완료가 확인되기 전에는 공통 수거로 진행하지 않는다. 최종 검증 조건은 5페이지의 전체 조건이다. 상세 Interface 신호, Timeout, 실패·재시도 처리는 TBD이다.
[Sources]
사용자 제공 Wafer Collection Concept 및 Scenario 요구사항 (본 대화).
영역 명칭 및 역할 참고: batch 설비 기본 구조 및 Batch 투입 대기 기능 기본 설명.txt.

## Slide 4
공통 수거 로직과 Wet Rule
Dipping 이후에는 Dry를 완료하고, S-LP의 원래 Carrier·Original Slot으로 복귀
Wafer Collection / Engineering Concept / REV04
04 / 05
YES
NO
Dipping Buffer / 후단 Wafer
현재 위치·상태 확인
Dipping 진입 이후?
PM Dry
1회 수행·완료
Return Transfer
원래 Carrier 확인
Original Slot 확인
S-LP에서 원래 Carrier·Slot 복귀
WET WAFER RULE
Once Dipped
Wet Wafer
PM Dry 필수
S-LP에서 복귀
Dipping 진입 시점부터 Wet
Notes: 개별 Wafer에 반복 적용하는 공통 Collection 로직이다. Dipping 진입 이후 Wafer는 Dry 정상 완료를 확인한 후 복귀시킨다. 현재 위치·상태에 따라 후단 경로에서 수거를 이어간다. S-LP에 원래 Carrier를 배치하고 해당 Carrier의 Original Slot으로 복귀한다. Carrier와 Slot은 추적 정보 기준이며 최초 투입 물리 LP로 되돌린다는 의미가 아니다. 기 완료 Dry 이력 관리, 상세 재개 동작은 TBD이다.
[Sources]
사용자 제공 Wafer Collection Concept 및 Scenario 요구사항 (본 대화).
영역 명칭 및 역할 참고: batch 설비 기본 구조 및 Batch 투입 대기 기능 기본 설명.txt.

## Slide 5
Interface & Completion
Equipment는 수거·복귀를 관리하고, Batch는 WTR 이송과 완료 응답을 담당
Wafer Collection / Engineering Concept / REV04
05 / 05
Equipment
Interface
Batch / WTR
Next CJ → Dipping Buffer 이동 요청
이동 완료 응답
InBuffer → Dipping Buffer 이동 요청
이동 완료 응답
Phase 2
Batch CJ
반복
Phase 3
InBuffer
최종
Next CJ 이송
공통 수거 실행
현 CJ 전체 복귀 후 Next CJ 확인
InBuffer Wafer 이송
최종 수거 실행
Collection 완료 조건
✓ Batch: 잔여 CJ 없음
✓ InBuffer: 잔류 Wafer 없음
✓ Dipping Buffer·후단: 잔류 Wafer 없음
✓ Wet Wafer: Dry 완료
✓ 모든 Wafer: 원래 Carrier·Original Slot 복귀
모든 조건 만족
WAFER COLLECTION
COMPLETE
Notes: Equipment는 Collection Sequence, Dipping Buffer 및 후단 수거와 S-LP에서 원래 Carrier/Slot 복귀를 관리한다. Batch는 Next CJ 관리, Batch 제어/WTR에 의한 Dipping Buffer 이동, 완료 결과 전달을 담당한다. Phase 2는 다음 CJ가 있는 동안 현 대상 전체 복귀 후 반복한다. Batch CJ가 없으면 Phase 3에서 InBuffer 잔류를 확인하고 대상이 있을 때만 이송을 요청한다. 수거 종료는 5개 조건 전체 만족이다. 실제 Interface 함수·신호명, Timeout, 오류·재시도, Batch 내부 세부 경로는 TBD이다.
[Sources]
사용자 제공 Wafer Collection Concept 및 Scenario 요구사항 (본 대화).
영역 명칭 및 역할 참고: batch 설비 기본 구조 및 Batch 투입 대기 기능 기본 설명.txt.